Schema guida per la redazione della relazione tecnica per gli impianti di smaltimento acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura

Oggetto dei lavori………………..………………………………………………………………

Ubicato in ………………………….……………………………………………………………

Il sottoscritto ………………………………………………C.F……………………………...…

iscritto all’albo……………………..…….……..………………………………..con studio in ………………………………………………………………………..…… in qualità di tecnico incaricato, considerato che l’impianto adottato è stato dimensionato nel rispetto delle norme urbanistiche (di abitabilità dell’immobile in questione) e delle norme di cui al D.Lgs. 152/99 e successivo D.Lgs. 258/00, specifica quanto segue:

- il n° abitanti equivalenti serviti sono ………….

- la destinazione d’uso dell’immobile servito è ………………………..

- l’approvvigionamento idrico : (   acquedotto

(   pozzo privato (indicare gli estremi dell’autorizzazione

o della denuncia)

(   altro (specificare)

che il sistema di trattamento delle acque reflue adottato è del tipo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..e che comunque rispetta quanto previsto dal D.P.R.G. 28/R del 23.05.2003 ed è stato realizzato e situato secondo le metodologie e norme tecniche di cui alla Delibera del Ministero LL-PP 4.2.1977 (nel caso di impianti tradizionali), così come risulta dallo schema dettagliato dell’impianto adottato e dell’asseveramento (nel caso di impianti con scarichi nel suolo e nel sottosuolo), a firma di tecnico abilitato, o dalla relazione geologica specifica dell’impianto, che si allegano.

Nel caso di impianti con scarichi in superficie indicare dove vengono scaricate e la denominazione del recettore finale.

SCHEMA TIPO DI IMPIANTO TRADIZIONALE CON POZZO A PERDERE

SCHEMA TIPO DI IMPIANTO TRADIZIONALE CON SUBIRRIGAZIONE

SCHEMA TIPO DI IMPIANTO TRADIZIONALE CON SUBIRRIGAZIONE DRENATA

Dimensionamento:

TRICAMERALE : volume utile pari a 500 lt/utente

IMHOFF : il volume è dimensionato in base al n° di utenti ( si considera il volume corrispondente all’intervallo superiore del n° di utenti).

N.B. per gli impianti sopraindicati è necessaria la relazione geologica.

SCHEMA TIPO DI IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

Dimensionamento:

FITODEPURATORE : deve avere una superficie pari a 4mq per utente e comunque non inferiore a 20mq, la larghezza deve essere da 1/3 a 1/5 della lunghezza.

SCHEMA TIPO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

La vasca ha la funzione di distribuire il carico in arrivo al depuratore in modo omogeneo durante la giornata per evitare  picchi di portata, può essere costituita da una vasca imhoff o da una vasca con pompa per alimentare il depuratore a portata costante.

L’installazione di un depuratore necessita della stipula di un contratto di manutenzione.

Dimensionamento:

DEPURATORE : è dimensionato in base al n° di utenti;

VASCA : il volume deve essere pari almeno a 100  lt / utente, se si trova all’interno della vasca di ossidazione, deve avere un volume almeno pari a 1/3 di quest’ultima;

FILTRO : deve avere la dimensione di almeno 50 cml / utente e comunque non inferiore a 2m, inoltre deve avere la parte superiore libera per almeno 10 ÷ 15 cm.

SCHEMA TIPO DI IMPIANTO PER  AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE PROVENIENTI DA PISCINE

Per l’autorizzazione allo scarico di acque provenienti da piscine i documenti da presentare sono i seguenti:

- disegni ed elaborati;

- relazione di funzionamento con riferimento al numero di lavaggi del filtro e dei litri scaricati.

N.B.: gli scarichi domestici devono essere separati

Dimensionamento:

VASCA DI DECLORAZIONE : deve avere un volume di 1 ÷ 2 mc

Quando viene effettuata la pulizia e lo svuotamento, deve essere interpellata l’ARPAT previa comunicazione.

TIPI DI SCARICO

Scarico in corso d’acqua

Scarico in fossa campestre

CRITERI E MODALITA’

La domanda di autorizzazione allo scarico allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, deve essere richiesta nei seguenti casi:

- per l’attivazione di nuovi impianti a corredo di civili abitazioni o assimilabili;

- in caso di adeguamento alle normative di scarichi esistenti;

- quando si verifichino modifiche quali-quantitative rispetto a quanto autorizzato.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata con l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Area Assetto del Territorio.

Alla presentazione della domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento di €. 20.00, da effettuarsi tramite il servizio Postale al c.c.p. n°13735550, intestato a Comune di Barga Servizio di tesoreria , dovuta quale condizione di procedibilità della domanda stessa.

Le modalità, la compilazione dei moduli di domanda e della relazione tecnica allegata, sono obbligatorie per il richiedente pena di irricevibilità della stessa.

Il Comune, al fine dell’istruttoria della domanda, potrà avvalersi della consulenza tecnica dell’ARPAT, in quei casi ritenuti, per la loro locazione o altro, necessari. Pertanto si riserva di comunicare al richiedente eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell’autorizzazione.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente atto, il Comune verificherà l’effettuazione dei pagamenti prima del rilascio dell’autorizzazione.

La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l’istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

Copia delle autorizzazioni rilasciate saranno trasmesse all’ARPAT dipartimento di Lucca.